Вертикальный Фрезерно пяти осевой

станок с ЧПУ колонного типа Роутер 1210 Серво

Технические характеристики Роутер 1210 Серво

Оборудование изготовлено на территории РФ в соответствии с ГОСТ 12.2.009-99

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.МБ32.В.00160

- Конструктив и станина станка исполнение сталь (Ст3), выполнен отпуск, термообработка, посадочные на станине (под рельсовые направляющие, опоры шарико-винтовых передач и т.д.) выполнены фрезерованием и шлифованием, покраска порошковой краской.

- Законченное решение для производства.

- Рабочая область: 1200х1000х500мм.

- Благодаря высокоточным механизмам гарантируется:

- Высокая скорость перемещения- до 15.000мм/мин.

- Точность перемещения – до 0.0025 мм.(2.5 мкм.)/300 мм.

- Точность повторяемости – до 0.52мм. (52 мкм.)/300 мм.

| Направляющие рельсы | HGR 25R Рельсовые Hiwin(Германия) |
| --- | --- |
| X ПРИВОД | ШВП 25x5 Hiwin(Германия) |
| Y ПРИВОД | ШВП 25x5 Hiwin(Германия) |
| Z ПРИВОД | ШВП 25x 5 Hiwin(Германия) |
| Мощность шпинделя | 7.5 кВт |
| Тип конуса | ВТ30 / ER 40 |
| Напряжение | 380В |
| Обороты | 100 - 6.000 об.\мин. |
| Привод | Сервоприводы переменного тока. |
| Соединение | LPT порт |
| Язык управления | G-code (ISO) |
| Размеры рабочего стола | 1200x1000х50(мм) |
| Размеры рабочего поля (XYZ) Габариты станка (LBH) | 1200 (X)*1000(Y)*500(Z)мм. 2100(L)*2000(B)* 2500(H)мм. |
| Вес брутто | 5.700 Кг |
| Цена | 4.980.000 руб. (стоимость без НДС) |

| Наименование | Кол-во | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Станок Роутер 1210 Серво | 1 | 4.980.000 |
| Шпиндель – мотор 5.0 кВт ВТ30 / ER40 + конус ВТ 30 + цанговый удлинитель ER 32 х 150 мм. + 1 цанга ER 40 + 1 цанга ER 32, до 200 Нм, 380 В., 100 – 6.000/3.000 – 12.000/12.000 – 24.000 об. мин. | 1 | - |
| Четвертая ось (А) | 1 | - |
| Пятая ось (С): механическое перемещение и фиксация шпиндель – мотор 7.5 кВт – 90 град./ 0 град. для шлифования и работы пильного диска. | 1 | - |
| Преобразователь 7.5 кВт, 380V | 1 | - |
| Сервоусилители переменного тока 750W, 3 (три) единицы | 1 | - |
| Сервомоторы переменного тока 750W, 3 (три) единицы | 1 | - |
| Программное обеспечение | 1 | - |
| Программное обеспечение станка: Лицензионная У.П. станка, под операционную систему Windows ХР, 7, 8. | 1 | - |
| Защита рельсовых направляющих и ШВП | 1 | - |
| Рабочий стол h-55мм., материал СТ3/В95ПЧТ2, крепление Т-обр. паз. |  |  |
| Cтойка ЧПУ четырех осевая, дисплей Tach - screen 19* + антивандальная стальная клавиатура. | 1 | - |
| ПК СК Роутер (системный блок) + установленный пакет программ | 1 | - |
| Набор универсальных твердосплавных фрез с хвостовиком 3,175мм (30шт.) | 1 | - |
| Датчики нулевой точки на осях X,Y,Z | 3 | - |
| Дополнительное освещение «зоны обработки» | 1 | - |
| Набор для крепления заготовок | 1 | - |
| Ключ для смены инструмента | 2 | - |
| Один Год реальной гарантии от производителя | 1 | - |
| Служба сервисной поддержки с 09:00 до 17:00 рабочие дни | 2 | - |
| Дополнительные опции |  |  |
| Электрошпиндели: HSD 4200 Вт, ER 32 (380В) +225.000 руб. HSD 4500 Вт, ER 32 (380В) +240.000 руб. HSD МТ 1090-110, 5000 Вт,ER 32 (380В) +270.000 руб. ELTE TMPE4 14/2В 5600 Вт, ER 32 (380В) +225.000 руб. ELTE AF 100 2200 Вт,ISO 20, ER 16 (220/380В) +890.000 руб. HSD 3800 Вт,ER 32 (380В) +790.000 руб. HSD 6600 Вт, RH, (Италия),ER 25 (380В) +355.000 руб. ELTE TMPE7 19/2 8200 Вт, ER 40 +355.000 руб. ELTE AF 110 14 7500 Вт, ER 40 +355.000 руб. ELTE AF 110 14/2 8500 Вт, ER 32 +355.000 руб. |
| Набор цанг для шпинделя | 1 | 29.000 |
| Подготовка под аспирацию | 1 | 25.000 |
| Армированный прозрачный шланг диаметр 40мм, 1 метр | 1 | 520 |
| Пульт ручного управления станка | 1 | 25.000 |
| Вакуумный съемный матричный стол для станка Роутер 1210 Серво | 1 | 235.000 |
| Ваккумная система 4 м3 + фильтр + фитинги | 1 | 90.000 |
| Вакуумная система от 4 м3/ч + три присоски | 1 | 135.000 |
| Воздушная система охлаждения | 1 | 55.000 |
| ЦС (Центральная смазка направляющих и ШВП ) | 1 | 194.000 |
| Пульт ручного управления станка | 1 | 20.000 |
| Четвертая ось (А) патрон 80 мм., для вращ. и обр. заготовки на 360 гр. | 1 | 60.000 |
| Четвертая ось (А) патрон 80 мм + обратная связь ( при установке доп. опции: стойка ЧПУ «Титан») точность 20 мкм. | 1 | 110.000 |
| Четвертая ось (А) патрон 80 мм. + задняя бабка, для вращения и обработки заготовки на 360 град. | 1 | 65.000 |
| Четвертая ось (А) патрон 80 мм + задняя бабка + обратная связь (при установке доп. опции: стойка ЧПУ «Титан») точность 20 мкм. | 1 | 115.000 |
| Четвертая ось (А) для вращения заготовки на 360 град., патрон 125 мм. | 1 | 100.000 |
| Четвертая ось (А) патрон 125мм. + обратная связь ( при установке доп. опции: стойка ЧПУ «Титан») точность 20 мкм . | 1 | 165.000 |
| Четвертая ось (А) для вращения заготовки на 360 град., патрон 125 мм. + задняя бабка | 1 | 110.000 |
| Четвертая ось (А) патрон 125мм + задняя бабка + обратная связь (при установке доп. опции: стойка ЧПУ «Титан») точность 10 мкм. | 1 | 175.000 |
| Четвертая ось (А) прецизионная 10 мкм на базе редуктора, для вращения заготовки на 360 град., патрон 125 мм. | 1 | 230.000 |
| Четвертая ось (А) патрон 125мм. + обратная связь (при установке доп. опции: стойка ЧПУ «Титан») точность 10 мкм. | 1 | 305.000 |
| Четвертая ось (А) прецизионная 10 мкм на базе редуктора, для вращения заготовки на 360 град., патрон 125 мм. + задняя бабка | 1 | 240.000 |
| Четвертая ось (А) патрон 125мм. + задняя бабка + обратная связь (при установке доп. опции: стойка ЧПУ «Титан») точность 10 мкм. | 1 | 315.000 |
| Подготовка для подключения Четвертая ось (А) патрон 80/125 мм. + задняя бабка | 1 | 9.000 |
| Прецизионный глобусный стол с ЧПУ с двумя управляемыми координатами: четвертой осью (А 1) для вращения глобусного стола вокруг ocи ( Z ) и пятая ось ( В ) качения глобусного стола по оси ( Х ) на базе прецизионных моторов переменного тока, сервоприводов переменного тока и безлюфтовых прецизионных редукторов (точность одна угловая минута), с числовым программным управлением оси ( А 1 ) с вращением вокруг оси ( Z ) в диапазоне от -360 град. до +360 градусов и оси ( В ) с качением вокруг оси ( Х ) в диапазоне от – 45 градусов до + 45 | 1 | 550.000 |
| Прецизионная пятая ось (С) на базе безлюфтового волнового редуктора (точность одна угловая минута), специальная площадка вращения, cервопривод с числовым программным управлением оси (С) с вращением вокруг оси (Z) в диапазоне от -90 град. до +90 градусов | 1 | 790.000 |
| СОЖ | 1 | 65.000 |
| Поддон для СОЖ | 1 | 55.000 |
| Датчик установки Z координаты TOOL SENSOR | 1 | 20.000 |
| Подготовка для подключения датчика установки Z координаты TOOL SENSOR | 1 | 5.000 |
| Лицензионное П.О. Delcam ArtCAM Express | 1 | 20.000 |
| Стойка трех/четырех осевого ЧПУ «Титан» (РФ) | 1 | 290.000 |
| Стойка трех/четырех координатного ЧПУ «Балт-Систем» ( РФ ) | 1 | 375.000 |
| Стойка пяти координатного ЧПУ «Балт-Систем» ( РФ ) | 1 | 490.000 |
| Стойка пяти осевого ЧПУ «Титан» (РФ) | 1 | 490.000 |
| 3Dсканер «ScanPoint» (производство ООО СК Роутер) | 1 | 290.000 |
| Камера для установки нулевых точек и коррекции угла положения заготовки на базе интерфейсной платы ЧПУ производства ООО СК «Роутер» | 1 | 155.000 |
| Университетский сетевой комплект ГеММа-3D 1х1 Professional 10 версия (с возможностью подключения пяти пользователей) | 1 | 55.000 |
| Лицензионное П.О.: Система геометрического моделирования и программирования обработки для станков с ЧПУ GеММа-3D Professional 1х1 + тех. поддержка | 1 | 45.000 |
| Лицензионное П.О.: Система геометрического моделирования и программирования обработки для станков с ЧПУ GеММа-4D Professional 1х1 + тех. поддержка | 1 | 60.000 |
| Обучение П.О. GеММа 3Д Professional 1х1 (г. Зеленоград; г. Жуковский), 1 рабочий день | 1 | 20.000 |
| Индивидуальное обучение (одного сотрудника), (1 рабочий день) на территории ООО СК Роутер | 1 | 20.000 |
| Индивидуальное обучение (одного сотрудника) на территории заказчика (Москва и М.О.), (1 рабочий день) | 1 | 40.000 |
| Запуск оборудования (один станок) на территории заказчика (Москва и М.О.), (1 рабочий день) | 1 | 40.000 |
| Запуск оборудования (один станок) + индивидуальное обучение (одного сотрудника) на территории заказчика (Москва и М.О.), (1 рабочий день) | 1 | 60.000 |
| Транспортировочная тара (для станка Роутер 1210Серво), надежная упаковка из бруса(100мм.) и фанеры (толщиной 18мм.) | 1 | 86.500 |
| Диагностика станка (для клиентов послегарантийного обслуживания) на территории производителя | 1 | 5.900 |